## Slide 1
华中科技大学
我们毕业啦
其实是答辩的标题地方
谐振式路面状态传感器研究与试验
答辩人
指导老师
舒俊
葛俊锋

## Slide 2
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
CONTANTS

## Slide 3
为何选此题
要做哪些工作

## Slide 4
论文绪论
It was the best of times, it was the worst of times; it was the age of wisdom, it was the age of foolishness.

## Slide 5
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
研究背景
国内外现状
研究意义
研究内容
CONTANTS
论文绪论

## Slide 6
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
论文绪论
研究背景
研究背景
路面结冰导致交通事故增加
现有路面状态预报缺陷
国家相应政策要求
现有传感器缺陷

## Slide 7
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
论文绪论
国内外现状
测量方法 |  | 测量原理 | 优点 | 缺点
反射光强测量法 | 多波段反射光强测量法 | 通过测量路面对3种波段光的吸收（反射）情况来判断路面状态 | 区分三种路面状态 | 不能定量测量
 | 变角度反射光强测量法 | 通过改变传感器与路面法线的夹角，检测不同角度下的反射光强 | 在基准已知的情况下区分三种路面状态 | 不能定量测量，安装要求较高，判断路面状态时需要基准值
偏振光测量法 | 偏振光测量法 | 通过测量经路面反射后两个方向的偏振光来进行判断 | 区分两种路面状态 | 不能很好区分积水结冰路面，安装要求高
 | 偏振、散射互补测量法 | 通过测量偏振和散射两部分的光来进行互补判断 | 区分三种路面状态 | 安装角度要求高，容易受环境光影响
电容测量法 | 固定电容测量法 | 测量上下相邻两电极间的容值，差值大的地方就是冰（水）和空气分界处 | 区分两种路面状态，能够定量测量 | 不能区分冰和水，定量测量精度不高，不易安装在路面
 | 相对电容测量法 | 测量高频和低频下的相对电容来进行路面状态判断 | 区分三种路面状态，定量测量积冰厚度 | 不能定量测量积水
光纤测量法 |  | 利用路面状态不同时，光路改变，进入接收光纤束光量不同来进行判断 | 能够区分两种路面状态，能够定量测量 | 不能区分冰和水，受环境光影响
谐振式频率测量法 |  | 敏感元件的谐振频率会随积冰或积水发生变化 | 能够区分三种状态，能够定量测量 | 受温度影响严重，齐平路面安装容易被碾压

## Slide 8
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
论文绪论
研究意义
实现路面状态检测（定性、定量检测），为路面状态检测提供新的方案。
实现路面状态实时监控，及时发布路面结冰预警信息，减少交通事故发生概率，为路政部门防除冰工作提供可靠数据。
为国内相关应用领域提供简单、经济的解决方案。

## Slide 9
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
论文绪论
研究内容
1
2
3
4
5
设计稳定的路面状态识别算法，能够准确识别路面状态。
进行系统设计，主要介绍传感器设计，包括机械结构、电路、软件算法等。
分析工作原理，建立模型进行仿真，为之后的结构优化及方案选择提供完善的理论基础。
为了满足不同的使用情况，简化安装，设计无线谐振式路面状态传感器系统。
模拟路面环境进行各种路面状态的试验，通过试验结果来改进算法。

## Slide 10
如何测频率
为什么能这么做

## Slide 11
原理研究
It was the best of times, it was the worst of times; it was the age of wisdom, it was the age of foolishness.

## Slide 12
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
测量原理
数学建模
有限元仿真
CONTANTS
原理研究

## Slide 13
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
测量原理
将贴有压电陶瓷（PZT）的平膜（恒弹合金圆形薄板）作为敏感元件来进行谐振频率的测量。
积水积冰对敏感元件的谐振频率产生不同影响。

## Slide 14
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
数学建模
1
2
3
简化模型
建立数学模型
求解谐振频率
敏感元件中的平膜占主导地位，忽略PZT的影响，简化为圆形薄板模型求解。
根据弹性力学的三个方程（几何方程、物理方程以及平衡微分方程）和薄板假设，得平膜挠度方程为：
利用能量法带入数学模型进行求解，得平膜的谐振频率方程为：

## Slide 15
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
数学建模
刚度增长速率大于质量增长速率时，频率会增大；反之，质量增长速率大于刚度增长速率时，频率会减小。
刚度D是厚度t的3次函数，而m是厚度t的1次函数，所以积冰对敏感元件刚度的影响大于质量，因此可以推测频率会上升。
水由于杨氏模量E=0，基本不会对刚度D产生影响，只会影响质量m，因此推测频率会下降。
由于刚度D是厚度t的3次函数，而m是厚度t的1次函数，积冰情况引起敏感元件频率变化的趋势大于积水。

## Slide 16
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
有限元仿真
Chart: 积水、积冰厚度-频率仿真结果曲线图
| 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
积水 | 13.5 | 13.25 | 12.9 | 12.65 | 12.2 | 12.05 | 11.9 | 11.75 | 11.65
积冰 | 13.848 | 13.905 | 15.878 | 18.884 | 26.612 | 29.771 | 32.453 | 34.651 | 36.451
利用COMSOL Multiphysics仅对平膜部分进行仿真，得，与数学模型所得结果基本吻合，说明可以利用有限元方式进行此类问题求解。
考虑到安装、密封等问题，将敏感元件设计成右图所示结构，数学建模难度较大，采用有限元仿真进行分析。
在敏感原件上不同厚度的水（冰）层进行谐振频率求解，绘制右图所示曲线，与数学建模求得谐振频率公式变化趋势一致。

## Slide 17
如何实现测频率
如何识别状态

## Slide 18
系统设计
It was the best of times, it was the worst of times; it was the age of wisdom, it was the age of foolishness.

## Slide 19
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望

## Slide 20
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
机械设计
电路设计
软件设计
识别算法设计
CONTANTS
系统设计

## Slide 21
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
机械设计
耐腐蚀的不锈钢外壳结构，密封性良好的螺纹和橡胶圈。
巧妙的凸台机构设计防止汽车轮胎碾压敏感元件。
3J53恒弹合金的选择，贴有PZT的平膜结构。
耐腐蚀等
抗碾压
敏感元件

## Slide 22
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
电路设计
电源模块主要是将外部电源转换为5V电压和3.3V电压，为各个功能模块提供电源供给。
控制器模块是整个传感器的核心模块，负责各个模块的协调采集工作。
信号处理模块将敏感元件产生的电流进行处理后，转换成电压信号进行采集。
频率发生模块主要是根据需求，编程产生频率可调的激励信号，对敏感元件进行驱动。
温度采集模块通过DS18B20直接输出温度值的数字量，微控制器通过单总线获取数字量。
RS485通信模块将微控制器采集到的各种数据通过RS485总线与转发站进行通信。

## Slide 23
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
软件设计
利用两次扫频算法减少扫描频率数量。
第一次频率扫描间隔为，确定大致频率后；第二次扫描范围为， 。

## Slide 24
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
识别算法设计
稳定路面状态识别算法
稳定路面状态分为：干燥、积水、积冰三种。当频率长时间处于稳定状态时，通过于干燥路面频率值比较判断路面状态。
动态路面状态识别算法
三者稳定路面状态之间的相互转换称为动态路面状态。当

## Slide 25
线缆怎么处理

## Slide 26
无线传输
It was the best of times, it was the worst of times; it was the age of wisdom, it was the age of foolishness.

## Slide 27
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
×
×

## Slide 28
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
CONTANTS
无线传输
ZigBee介绍与实现
低功耗设计
云端服务器设计

## Slide 29
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
ZigBee通信
名称 | 传输距离 | 功耗 | 数据安全 | 节点数 | 传输速率 | 价格
Wi-Fi (IEEE 802.11) | 100m以内（大功率基站最高300m） | 功耗大，发射信号功率低于100mw | 较差 | 一般20个以内 | 54Mbps | 高
ZigBee（IEEE802.15.4） | 10m-200m（功率加大会相应增加） | 功耗低 | 好 | 254个 | 20～250kbps | 低
BlueTooth（IEEE802.15） | 1级（100米线视距）、2级（10m）和3级（2-3m） | 1级是100mW，2级是2.5mW，3级是1mW | 好 | 7个 | 最高为723kbit/s | 较低
nRF系列 | 10m-200m | 功耗低 | 自定义 | 6个 | 2Mbps | 低
功耗器，内嵌8051微控制器内核，丰富的外设，集成度高的单芯片SoC解决方案。
TI公司开发了一款经过ZigBee联盟认可的半开源协议栈，用户可以在应用层调用底层接口实现无线通信。
CC2530
Z-Stack

## Slide 30
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
低功耗设计
1. 低功耗芯片选择
2. 简化电路
1. 降低工作频率
2. 利用温度值进行优化
电路设计
软件设计

## Slide 31
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
云端服务器设计
云端服务器响应用户指令
云端服务器监听转发站
云端服务器的某个网络端口监听转发站通过TCP网络协议发送的向固定IP地址和固定网络端口发送的数据信息。
云端服务器需要通过某个微信公众号与微信后台进行“绑定”，个人用户关注微信公众号后，进行命令查询，微信后台将消息转发给云端服务器进行处理。

## Slide 32
能不能用
性能怎么样

## Slide 33
试验分析
It was the best of times, it was the worst of times; it was the age of wisdom, it was the age of foolishness.

## Slide 34
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
CONTANTS
试验分析
原理性试验
温度特性试验
传输距离试验
结冰、融冰试验
抗干扰试验
实际路面试验

## Slide 35
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
Dino-Lite将冰（水）成放大后便于读取数据
计算机用作服务器，判断路面状态并显示；
温度传感器测量试验环境温度
冷柜制造低温环境
高温箱制造高温环境
……

## Slide 36
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
原理性试验
Chart: 积冰厚度-频率曲线
| 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
实验结果 | 13.5 | 13.75 | 15.5 | 18.8 | 27.5 | 31.75 | 35.3 | 37.55 | 39.4
仿真结果 | 13.848 | 13.905 | 14.055 | 14.763 | 15.878 | 17.282 | 18.884 | 22.904 | 26.612 | 29.771 | 32.453 | 34.651 | 36.451
Chart: 积水厚度-频率曲线
| 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
实验结果 | 13.5 | 13.25 | 12.9 | 12.65 | 12.2 | 12.05 | 11.9 | 11.75 | 11.65
仿真结果 | 13.848 | 13.206 | 12.719 | 12.282 | 11.361 | 10.971 | 10.619 | 10.39 | 10.007
积冰频率增大，积水频率减小；频率随积冰厚度变化大于积水。
结果
当积冰（水）厚度较小时，试验结果和仿真结果基本趋于一致；随着积冰（水）厚度增加，试验结果会大于仿真结果。
分析
其趋势与数学建模所得公式和仿真结果趋势一致。
读数引起系统误差；试验中敏感元件与冰（水）两种介质间的结合情况与仿真结果不同。

## Slide 37
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
温度特性试验
Chart: 
| -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
温度-频率曲线 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.45 | 13.45 | 13.45
结冰0～4mm的频率变化范围和积水0～4mm的频率变化相比，分别仅占3.8‰和5.4％,因此温度引起的频率变化对传感器性能的影响极小。
3J53的在-40℃~80℃温度范围内具有低的温度频率系数，“低”的温度系数说明只是相对较低而已，并不是完全没有；与平膜粘贴的PZT也可能会对敏感元件的频率造成影响。
结果
分析

## Slide 38
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
通信距离测试
有线谐振式路面状态传感器能够采用RS485进行通信，其通信距离可达上百米，通过中继站能够传输上千米。
采用默认发射功率（20mA），在遮挡不严重的情况下传感器通信距离为30m，能够基本满足实际需要。

## Slide 39
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
结冰、融冰试验
0-干燥，1-积水，2-积冰，3-结冰，4-融冰
结冰过程频率呈阶梯状上升，状态值为3（结冰）。
融冰过程频率呈阶梯状上升，状态值为4（融冰），融冰结束后，状态值为2（积水）。

## Slide 40
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
抗干扰试验
山东交通学院自主研发的足尺路面加速加载试验系统（ALT）和回转式路面加速加载试验系统（RALT），可以模拟实际车辆碾压。轴载为100kN，1200次碾压测试，传感器数据仍为正常。
传感器基本不受尘土碎石的干扰，稀泥对传感器有较大干扰，可能引起传感器误判为水，由于受其自身原理影响，需要额外添加例如湿度传感器等来进行辅助判别。

## Slide 41
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
实际路面测试
挪威由于纬度较高，在冬天经常出现路面积冰状况，由于路面结冰引起的交通事故也接连不断。实验室团队使用研制的传感器在挪威进行现场测试试验，其工作状况良好。

## Slide 42
传感器怎么样
还能怎么改进

## Slide 43
总结展望
It was the best of times, it was the worst of times; it was the age of wisdom, it was the age of foolishness.

## Slide 44
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
全文总结
未来展望
CONTANTS
总结展望

## Slide 45
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
全文总结
通过原理分析，系统设计，大量试验等进行研究分析后，传感器有如下优缺点：
优点
能够分别路面积水、积冰和干燥等稳定路面状态。
能够定量测量积水、积冰厚度。
能够对相变较快的结冰和融冰的动态过程进行识别。
缺点
原理上并能不能识别冰水混合物。
测量量程较小（0~4mm）。
受稀泥干扰影响较大。

## Slide 46
论文绪论
原理研究
系统设计
无线传输
试验分析
总结展望
未来展望
从传感器自身出发，发掘更多的参数（如品质因数Q等），拓宽传感器量程和高干扰能力。
添加新的测量手段，为传感器提供跟多的参数信息。
与气象站中的各种数据进行融合，对路面状态准确判别与预报。
盐浓度测量，预测冰点温度，防除冰提供数据。

## Slide 47
THANKS
NAME
舒俊